| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo OZ: 3 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |
| Investor: | VOŠ a SPŠ Jičín | Datum: 27.7.2018 |
| Název akce: |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na výkresy: | D 1.1.11 Pohled jižní – Škola D 1.1.13 Pohled východní - Škola |
| na rozpočtové podklady: |  |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: 1) Přístavba – dveře do dvora výměna Popis a zdůvodnění změny: Na žádost objednatele (místo výměny dveří tyto dveře do dvora zazdít) bylo u projektanta prověřeno, zda se nejedná o únikový východ. Dle sdělení projektanta se o únikový východ nejedná => dveře možno zazdít a zateplit EPS tl. 180 mm. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: ........................................................ |
| Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |
| Příloha: |

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 3 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |
| Změnový list vystavil: |  |
| Datum: | 27.7.2018 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Přístavba – dveře do dvora výměna Popis a zdůvodnění změny: Na žádost objednatele (místo výměny dveří tyto dveře do dvora zazdít) bylo u projektanta prověřeno, zda se nejedná o únikový východ. Dle sdělení projektanta se o únikový východ nejedná => dveře možno zazdít a zateplit EPS tl. 180 mm. |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: - 13 897,97 Kč | Cena víceprací bez DPH: 2 211,23 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| -11 686,74 Kč |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: