| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo OZ: 4 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |
| Investor: | VOŠ a SPŠ Jičín | Datum: 10.7.2018 |
| Název akce: |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na výkresy: | D 1.1.5 Půdorys podkroví D 1.1.7 Řez A-A, B-B, C-C |
| na rozpočtové podklady: |  |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: 1) Zateplení podlahy půdy – záměna za systém ISOVER STEPcross Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu dopravy materiálu – fošen š. 300 mm (velká délka a váha) – a obtížné manipulovatelnosti (obzvlášť z chodby na úzké schodiště na půdu) navrhujeme použití systémy ISOVER STEPcross. Jedná se o kříže (dl. 500 mm) a trámky (dl. 1 000 mm) z EPS výšky 300 mm a šířky 100 mm pro vytvoření roštu, výplň minerální vatou celkové tl. 300 mm a záklop OSB deskami tl. 22 mm kotvenými do prkna š. 100 mm nalepeného na rošt z EPS. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: ........................................................ |
| Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |
| Příloha: |

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 4 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |
| Změnový list vystavil: |  |
| Datum: | 10.7.2018 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Zateplení podlahy půdy – záměna za systém ISOVER STEPcross Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu dopravy materiálu – fošen š. 300 mm (velká délka a váha) – a obtížné manipulovatelnosti (obzvlášť z chodby na úzké schodiště na půdu) navrhujeme použití systémy ISOVER STEPcross. Jedná se o kříže (dl. 500 mm) a trámky (dl. 1 000 mm) z EPS výšky 300 mm a šířky 100 mm pro vytvoření roštu, výplň minerální vatou celkové tl. 300 mm a záklop OSB deskami tl. 22 mm kotvenými do prkna š. 100 mm nalepeného na rošt z EPS. |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: 164 116,80 Kč | Cena víceprací bez DPH: 160 157,27 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 3 959,53 Kč |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: