| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo OZ: 5 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |
| Investor: | VOŠ a SPŠ Jičín | Datum: 17.9.2018 |
| Název akce: |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na výkresy: | D 1.1.11 Pohled jižní – Škola D 1.1.10 Pohled severní - Škola D 1.1.13 Pohled východní - Škola |
| na rozpočtové podklady: |  |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: Přístavba – sokl Štít severní fasáda - sokl Popis a zdůvodnění změny: Na přístavbě bylo zjištěno, že v délce cca 15 m chybí pískovcový sokl (ve štítu budovy od pravého rohu až 2 m za dveře + na východní stěně od levého rohu až na konec zpevněné plochy). Je zde sokl pouze z cihelného zdiva bez omítky. Proto po projednání s TDI a projektantem navrženo zateplení soklu XPS tl. 8 cm, stěrka + výztužná tkanina + stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou. Na štítě v zahradě – severní fasáda – chybí mezi rohy pískovcový obklad (pouze rohy). PO projednání s TDI a projektantem dohodnuto zateplení soklu XPS tl. 4 cm, stěrka + výztužná tkanina, stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: ........................................................ |
| Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |
| Příloha: |

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 5 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |
| Změnový list vystavil: |  |
| Datum: | 17.9.2018 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Přístavba – sokl Štít severní fasáda - sokl Popis a zdůvodnění změny: Na přístavbě bylo zjištěno, že v délce cca 15 m chybí pískovcový sokl (ve štítu budovy od pravého rohu až 2 m za dveře + na východní stěně od levého rohu až na konec zpevněné plochy). Je zde sokl pouze z cihelného zdiva bez omítky. Proto po projednání s TDI a projektantem navrženo zateplení soklu XPS tl. 8 cm, stěrka + výztužná tkanina + stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou. Na štítě v zahradě – severní fasáda – chybí mezi rohy pískovcový obklad (pouze rohy). PO projednání s TDI a projektantem dohodnuto zateplení soklu XPS tl. 4 cm, stěrka + výztužná tkanina, stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou. |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: 2 957,80 Kč | Cena víceprací bez DPH: 13 087,14 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 10 129,34 Kč |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: