Technická specifikace

Docházkový systém

Základní požadavky – software:

- Rozsah systému cca 350 osob/zaměstnanců pro administraci evidence docházky včetně přístupů a administraci hardware.

- Přístup do aplikace 2 a méně (nebo jiné číslo …) současně připojených uživatelů aplikace (administrátor/zpracovatel).

- Ostatní osoby/zaměstnanci přístup k datům docházky prostřednictvím webového rozhraní.

- Další požadavky k software viz. specifikace software a požadavky na IT

Technické vybavení – hardware přístupy (rozšíření docházkového systému o přístupový systém):

- 5x dveře (jedna budova), jednostranně, vstup = 5x čtečka připojitelná k x řídící jednotce, napájení (dle počtu budov) / odchod = klika dveří

- x řídící jednotka (dle možnosti dodavatele, nutná obsluha 5x čteček, 5x zámek)

- x záložní napájení pro případ výpadku proudu (dle počtu řídících jednotek)

- 5x dveřní otvírač (zámek dveří montovaný do zárubní nebo pasívního křídla dveří)

- specifikace: řídící jednotka připojitelný přes ethernet do sítě LAN, zálohovaný buffer řídící jednotky

Technické vybavení – hardware docházka:

- 1x docházkový terminál, včetně čtečky pro sběr dat o docházce, možnost uživatelsky nastavení docházkových událostí (např. „PŘÍCHOD“, „ODCHOD“ a důvody příchodů, přerušení nebo ukončení pracovní doby „PŘÍCHOD LÉKAŘ“, „LÉKAŘ“, „PŘESTÁVKA“, „SLUŽEBNÍ CESTA“, …)

- 1x napájecí adaptér (nemusí být záložní napájení)

- specifikace: docházkový terminál připojitelný přes ethernet do sítě LAN, zálohovaný buffer terminálu

Technické vybavení – ID média:

- 350 ks identifikačních médií, technologie bezkontaktního čipu EM, 125kHz

- specifikace: provedení bezkontaktní karta nebo bezkontaktní přívěsek, možná kombinace, bez potisku

Specifikace softwaru:

- Základní personální informace o zaměstnancích

- Evidence docházky, vyhodnocení odpracované doby (průchody, přesčasy, pohotovosti)

- Možnost nastavení různých pracovních kalendářů – pevná a pružná pracovní doba, přestávky v práci na jídlo

- Řešení celodenní nepřítomnosti – dovolená, pracovní neschopnost, školení + možnost evidence ½ den dovolené, tj. 4hodiny

- Informace o saldu pracovní doby a zůstatku řádné dovolené

- Možnost evidence stravenek dle odpracovaných dnů

- Zpracování docházkových listů – dle jednotlivce či souhrnných za odbor či oddělení

- Možnost tisků různých sestav, např. pro statistiku atd.

- Korekce docházky dle přístupových práv, sledování na několika stupních

- Export dat z docházkového systému do mzdového systému Flux PaM

- Automatické dopočítání polední pauzy a povinné přestávky; volitelné přestávky na oběd

- Poloautomatické opravy špatně provedeného označení průchodu- v dané minutě bude brán v potaz pouze poslední označený průchod

- Přístup uživatelů k nahlédnutí na evidenci své docházky v rámci podnikové sítě

- Možnost vidět na základní obrazovce své saldo, včetně průchodů za jednotlivé dny a také automatické zobrazení chybových průchodů, či stavů

- možnost „vyrovnávaní“ odpracované doby ve vztahu k měsíčnímu fondu pracovní doby

- Možnost využití na otevírání dveří se zaznamenáním průchodu

- Možnost napojení na stravovací SW

- Elektronická žádanku dovolené - jednoúrovňové, případně dvouúrovňové schvalování včetně možnosti zástupu

- Uvedení způsobu pro zabezpečení dat

- Napojení, včetně dodání nezbytných komponent pro mzdový systém FLUX

Požadavky na PC + IT:

- Možnost napojení na Active Directory 2012  a výše

- Pokud budou data v databázi tak s napojením nejlépe na Oracle (minimálně 10,lépe verzi 11) případně SQL

- Klient kompatibilní s Windows 7,8,10 32bit a 64bit

- Případně klient v linuxu (preferovaný Debian)

Ostatní požadavky:

- hotline: pracovní dny 8-16h

- možnost zadávat požadavky na HelpDesk prodávajícího

- garantovaná servisní odezva do 4hodin od nahlášení vady telefonicky, e-mailem

- záruka 24 měsíců