Technická univerzita v Liberci Studentská 2 Liberec, 461 17

Věc: Technická a cenová nabídka

č.:1122-18-TE- FS100CT

Otice: 7.9.2018

Univerzální zkušební trhací stroj

TESTOMETRIC FS100CT

| 1.0 | TESTOMETRIC FS100CT/ univerzální zkušební trhací stroj Hlavní znaky stroje plně digitální zkušební systém s vysokou přesností ovládání, díky automatizovanému řízení zkušebních metod . samo-nastavitelné silové články s vysokým rozlišením lepší než +/-0,5% dolů až k 1/1000 kapacity článku, konektory Doli SGS. automatické rozlišení a kalibrace silových článků a extenzometrů, s okamžitou možností kalibrace 300% ochrana přetížení silového článku bez jeho zničení malá potřebná plocha na stole nebo na zemi vysoce efektivní, před-zatížená samo-čistící kulová ložiska pro rychlé a tiché zkoušení vodící systém příčníku zajišťuje precisní rovnoběžnost a hladký chod přesné řízení příčníku pomocí AC servo pohonu s bezúdržbovým motorem. Ovládání polohy řízením pozice příčníku 4 mil. x za obrátku Elektronika DOLI EDC 220 s vysokou frekvencí sběru dat 1 kHz, synchronní samplování měřených dat s volbou prekvence. Měřicí systém National Instruments CompactRIO/CompactDAQ. 4 volné sloty pro moduly NI série C 6 I/O pro připojení příslušenství jako jsou např. mechanické a optické extenzometry, posuvná měřítka, mikrometry atd. zatěžované rámy s vysokou tuhostí s příčníkem s plným profilem a tuhým podpůrným vedením a sloupem s T drážkami pro upevnění příslušenství. zabudovaná ochrana proti přetížení, posunu a nárazu teleskopické kryty dávající další ochranu kuličkových šroubů proti prachu a odštěpkům při zkoušení velký rozsah čelistí a přípravků pro zkoušení v tahu, tlaku, průhybu, lpění, celých výrobků atd. široký výběr dotykových a bezdotykových extenzometrů včetně laserových a video. Měření síly (prostřednictvím software) je univerzálně kalibrováno, úroveň lepší než 0,5, EN 7500-1, DIN 51221, ASTM E-4, AFNOR A03-501. Rozsah od 0,4% do 100% minimálně. Rozlišení 1 díl v 500000 s automatickým nastavením. Automatické rozlišení vloženého silového článku, elektronická ochrana proti přetížení. Maximálně lze používat 4. Měření prodloužení (prostřednictvím software) V plné délce rámu s přesností na 0,001 mm. Měření délky mohou být nastavena v absolutních mírách (mm), v relativních (%) a pomocí času (vt.). Programovatelné limity prodloužení. Ovládání rychlosti Zabudovaná tepelná a síťová ochrana. Poziční kroková rychlost od 0,001 mm/min do maxima 500 mm/min s možností nastavení rychlosti po 0,001 mm/min. Konstantní nárust zatěžování N/s. Cyklické zatěžování pozičně a silově. Rám strojů Tuhý rám, používající dvojité vedení příčníku z tuhých podpůrných sloupů. Tuhost rámu 500kN/mm + zabudovaný výpočet K faktoru. Kuličkový šroub ovládá příčník pomocí kulové matky za harmonikovým krytem. Elektronicky nastavené limity dolní a horní limity posuvu příčníku a možnost nastavení zastavení zákazníkem. Ochranná gumová podložka na skříni přístroje. Software Univerzální zkušební program LabNET je více-funkční a plně přizpůsobitelný software, který podporuje specifikace mezinárodních norem včetně ISO, EN, ASTM, BS a národních včetně českých a slovenských. Podporované specifikace zkoušek zahrnují pevnost v tahu, v tlaku, odtrh, průhyb, lpění, trhání, průraz, adhezi, střih, cyklování a tvrdost. Volitelné jednotky na osách grafu (síla, dráha, prodloužení, čas). Automatizované ukládání všech dat jednotlivých testů, snadný export do Excell, BMP, JPG, TDMS, ASCII CASV, XML, MAT5, HDF 5, ODBC, JSON.. Významnou výhodou pro exportující výrobce je snadná a rychlá změna jazykového prostředí – zkoušení může probíhat v českém jazyce, výsledný protokol v požadované verzi (např. angličtina, němčina, francouzština, italština, maďarština, ruština atd.) Možnosti Mimo běžně dodávané čelisti a zkušební přípravky můžeme připravit pro Vás zcela unikátní provedení dle potřeb Vašich materiálů nebo hotových výrobků. Naše stroje jsou též dodávané v prodlouženém provedení. Značení CE Stroje odpovídají všem odpovídajícím EN a jsou dodávány s Certifikačním protokolem UKAS. Životní prostředí Stroje jsou energeticky efektivní, vybavení bez olovnatých materiálů, plně odpovídající RoHS. |
| --- | --- |

| 2.0 | Technická specifikace stroje FS100CT Maximální zkušební síla: 100kN Přesnost měření: 0,5 – 1/1000 jmenovité hodnoty snímače Výška pracovního prostoru (svisle): 1700 mm Dráha příčníku/rozlišení: 1400mm x 0,02µm Pracovní šířka: 624mm Tuhost rámu: 500kN/mm Rozsah zkušební rychlosti: min. 0,001 – max. 600 mm/min Přesnost dráhy : +/-0,001 mm Vedení příčníku: lineární vedení příčníku Maximální síla v plné rychlosti: 100kN Maximální rychlost při nejvyšší síle: 600 mm/min. Rychlost snímání dat: 1kHz Rozměry š x h x v: 900 x 625 x 2650 mm Napájení: 380/400V 3ph Příkon: 2,2 kW Teplota pracovního prostředí: od -10 do + 40 ºC Vlhkost pracovního prostředí: +10 až + 90% r.v. Hmotnost zkušebního stroje: 940 kg Konfigurace stroje: stojanové provedení Počet sloupů (vedení): 2 (2+2 = šrouby + vedení) Připojení k PC: USB, RS 232, ethernet Možné tenzometrické snímače: 5,10,20, 100, 250, 500N,1kN, 2,5kN, 3kN,5kN,10kN, 20kN, 25kN, 30kN, 50kN. 100kN Pracovní čep/100kN ø 45 mm / kolík ø 18 mm |
| --- | --- |
|  | 300% ochrana přetížení silového článku bez jeho zničení. Automatické rozlišení a kalibrace silového článku a extenzometrů s okamžitou možností kalibrace. Elektronicky nastavitelné limity posuvu příčníku. Zabudovaná tepelná a síťová ochrana. Sloupy s T drážkou pro upevnění příslušenství. |

| 3.0 | Cenová nabídka stroje FS100CT |
| --- | --- |
| 3.1 | FS100CT Stolní dvou-sloupový univerzální stroj pro zkoušky pevnosti materiálů v tahu, tlaku, ohybu řízený počítačem max. zatížení 100kN. Úroveň přesnosti 0.5 odpovídá všem mezinárodním normám. |
| 3.2 | LC10000 Vysoce přesný silový článek, stupeň přesnosti 0,5. Měřící rozsah 400 N – 100000 N v tahu a tlaku. Rozlišení 0.1N. 300% přetížení bez poškození. Další silové články mohou být vybrány. |
| 3.3 | Software LabNET Univerzální zkušební program na bázi Window umožňuje plné ovládání stroje dává možnost vytvořit a uložit libovolný počet definicí zkušebních programů. Software v českém jazyce. Plná verze zkušebních programů pro zkoušení gumy, papíru, textilu, kovů, plastů, pružin v tahu, tlaku, ohybu, měření adheze, cyklické zkoušení. Software plně umožňuje zkoušení dle norem ČSN,EN,DIN,ASTM,BS… Umožňuje vlastní tvorbu zkušebních postupů. Přednastavené zkušební metody pro testy v tahu, tlaku, ohybu, odlupu dle standardu ISO, EN, ASTM. Možnost rozšíření aplikace pomocí vlastního projektu v LabVIEW s možností zpracování aktuálních hodnot všech měřených kanálu, případně i s možností zásahu do regulační smyčky v reálném čase během zkoušky. Nastavení proměnné samplovací frekvence v průběhu zkoušky. Grafické zobrazení průběhů všech měřených kanálů během zkoušky. Připojení a zpracování signálu z optického extenzometru Bezplatný upgrade software po dobu 3 let |
| 3.4 | Umožňuje export dat do Excell, BMP, JPG, TDMS, ASCII CSV, NIDiadem, XML, MAT5, HDF 5, ODBC, JSON. |
| 3.5 | 1 sada Dokumentace v českém jazyce Instalační CD se software Prohlášení o shodě CE prohlášení, RoHS prohlášení |

Cena za položky 3.1, 3.2 a 3.5 (rám stroje a siloměr)          1.222.800,-Kč

Cena za položky 3.3 a 3.4 (software)          200.000,-Kč

Základní cena stroje 1.422.800,-Kč

| 4.0 |  | Příslušenství stroje M500-100CT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 1 sada | MFL 300-B + MFQ-A Plně automatický průtahoměr pro měření protažení a zúžení do úplného roztržení vzorku. Práce průtahoměru: Po zvolení upínací délky která se zadá do řídícího programu stroje najede průtahoměr automaticky na požadovanou upínací délku vzorku. Automatický se provede upnutí na vzorek, po provedení zkoušky (roztržení vzorku) se raménka průtahoměru automaticky odpojí a vrátí do upínací polohy. Stativ k průtahoměru pro uchycení na zkušební stroj. Průtahoměr v souladu s normou ČSN EN ISO 6982-1, která vyžaduje zkoušení smluvní meze kluzu Rp_0,2 s použitím průtahoměru. Parametry průtahoměru pro tažnost MFL 300-B: Měřící rozsah 0-300mm. Měřící princip: opto-inkrementální. Upínací délka od 10 do 300mm - automaticky programově nastavitelná pomocí řídícího software zkušebního stroje. Rozlišovací schopnost 0,1 mikrometrů. Třída přesnosti EN ISO 9513 - 0,5 Chyba linearity 0,005% Váha 26 kg Rozměry vzorku: Max. tloušťka vzorku 30mm Max. šířka vzorku 50mm Max. průměr vzorku 80mm Parametry průtahoměru pro zúžení MFQ-A: Měřící rozsah 4mm. Rozlišovací schopnost 0,1 mikrometrů. Třída přesnosti EN ISO 9513 - 0,2 Chyba linearity 0,005% Váha 2kg Upevnění na tělo průtahoměru MFL 300-B Nutný přívod tlakového vzduchu pro posuv průtahoměru. Rozměry vzorku: Max. tloušťka vzorku 0,2mm-10mm (příplatkově až 40mm) Šířka vzorku Bo=12,5mm, 20mm, 25mm, 30mm. (jiné na dotaz) Průměr 0-30mm | 876.600,-Kč |
| 4.2 | 1 pár | SOP 40x200/140 Vertikální vysokoteplotní dělená trubková pec až do 1600 °C Vertikálně zavěšené vysoce kvalitní topné elementy MoSi2 Max. teplota 1600 °C Regulace teploty v celém rozsahu ±2°C Výhřevná délka 200mm Vnitřní průměr 85mm Průzor pro optický extenzometr Rozměry pece vxšxh 280mmx 225mmx230mm Digitální regulátor PID Napájení 230V Výkon 1kW Stativ pro upevnění na zkušební stroj | 680.000,- Kč |
| 4.3 | 1 pár | Upínací tyče do teplotní komory pro teploty do 1400°C Materiál INCONEL | 189.500,- Kč |
| 4.4 | 1 sada | Zkušební závitové hlavy pro vzorky od M3 do M12 Mazací vazelína do 1400°C | 147.800,- Kč |
| 4.5 | 1 sada | Řídící PC s příslušenstvím, OS Win 10 64bit Monitor LCD 22“, klávesnice, myš | 15.500,- Kč 2.500,- Kč |
| 4.6 |  | Akreditovaná kalibrace | 15.000,- Kč |
| 4.7 |  | Exportní balení, pojištění, doprava DDU zákazník | 32.000,- Kč |
| 4.8 |  | Uvedení do provozu, zaškolení, předání | 8.500,- Kč |

Celková cena stroje bez DPH 3.390.200,- Kč

| 5.0 | Záruka, servis, uvedení do provozu a zaškolení Záruka Na přístroje a vybavení je poskytována záruka 24 měsíců od data fakturace, při uvádění do provozu pracovníkem LABOR machine s.r.o. od data uvedení do provozu. Záruka zahrnuje závady z titulu materiálu a práce, nekryje závady způsobené nesprávnou manipulací s přístroji nebo porušením stanoveného pracovního postupu. Záruka se rovněž nevztahuje na díly a materiály podléhající běžnému provoznímu opotřebení. Prodejní a pozáruční servis Pro přístroje zajišťuje servis v Česku a na Slovensku firma LABOR machine s.r.o.Opava pracovníky vyškolenými u výrobce. Uvedení do provozu a zaškolení Uvedení přístrojů do provozu provede LABOR machine s.r.o. Opava. Podmínkou instalace je vhodný laboratorní stůl s vysokou nosností, umožňující umístění vlastního přístroje a pomůcek, přívod elektřiny (tlakového vzduchu). Zaškolení obsluhy, bude provedeno ihned po skončení instalace. |
| --- | --- |
| 6.0 | Ceny, platební podmínka, dodací lhůta Ceny Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. Platební podmínka Dle smlouvy Dodací lhůta Dle smlouvy Země původu: Vyrobeno ve Velké Británii společností The Testometric Co. Ltd. |

Jaroslav Minařík

LABOR machine s.r.o.

XXXXXXXXXXX